## Slide 1
PingPong
學生 : 廖彥翔
指導老師 : 陳朝烈 教授

## Slide 2: TO DO LIST
2022/04/15 ~ 2022/04/22
  新增SDK_LED範例控制
2022/04/08 ~ 2022/04/15
  新增CRC3來控制LED變速功能
2022/03/11 ~ 2022/03/18
  完成 PingPong Game
2022/03/03 ~ 2022/03/11
  分析 PingPong FSM設計

## Slide 3: 專案需求
功能需求 :
  製作一個PingPong Game ，並用兩個開關來模擬雙方對打，LED則顯示球當下位置。
    規則一 : 雙方發球後，依照對方的正確擊球位置，則LED移動方向，會依照擊球方向移動。
    規則二 : 如果對手提早按下開關或太慢按下開關，則是我方獲勝，分數加一。
    規則三 : 獲勝那方，之後擁有發球權。
新增功能 :
  控制LED變速球
專案 GITHUB : https://github.com/sd880602/SYSTEM-ON-CHIP-DESIGN

## Slide 4: 專案需求
使用FPGA板子 : Zynq-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484
rst
left
right
led display

## Slide 5: EGO-XZ7 Board Files
EGO-XZ7 DATASHEET
Vivado/data/boards/board_files
copy
選擇EGO-EX7 Board

## Slide 6: SDK_LED 範例
SDK_LED 範例
AXI GPIO - Address Range
ANAN030/Vivado_Basic: Vivado 和 Xilinx SDK 基本操作 (github.com)

## Slide 7: SDK main.c

## Slide 8: 當週進度
問題記錄
  無
影片展示
  https://drive.google.com/drive/folders/186ri1ZWFDvL_-92aNnkIX4_p-QDdo08N?usp=sharing

## Slide 9: 架構圖
FSM
  idle_left
    等待左玩家按下按鈕發球
  idle_right
    等待右玩家按下按鈕發球
  serve_left
    等待左玩家放開按鈕，開始對打
  serve_right
    等待右玩家放開按鈕，開始對打
  moving_left
    LED 往左移
  moving_right
    LED 往右移
  left_win
    當右玩家，漏接或提早，則左玩家勝利
  right_win
    當左玩家，漏接或提早，則右玩家勝利
Action
  DIV_CLK_Action
    除頻器，為了在板子上，可以看到LED位移
  Dealy_Counter_Action
    為了讓贏家顯示則延遲四秒顯示LED
  LED_Action
    LED顯示
  CRC3
    亂數產生
  case_CRC3
    依據亂數，給予不一樣除頻

## Slide 10: 當週進度
問題記錄
  無
影片展示
  https://drive.google.com/file/d/18gRYrMBCHtoaTZJ8OqSH27_qF-gMOqqg/view?usp=sharing

## Slide 11: 架構圖
FSM
  idle_left
    等待左玩家按下按鈕發球
  idle_right
    等待右玩家按下按鈕發球
  serve_left
    等待左玩家放開按鈕，開始對打
  serve_right
    等待右玩家放開按鈕，開始對打
  moving_left
    LED 往左移
  moving_right
    LED 往右移
  left_win
    當右玩家，漏接或提早，則左玩家勝利
  right_win
    當左玩家，漏接或提早，則右玩家勝利
Action
  DIV_CLK_Action
    除頻器，為了在板子上，可以看到LED位移
  Dealy_Counter_Action
    為了讓贏家顯示則延遲四秒顯示LED
  LED_Action
    LED顯示

## Slide 12: 當週進度
問題記錄
  無
影片展示
  https://drive.google.com/file/d/1NX1_RaauJDHZa6ektj63UaYN7nSc5CdH/view?usp=sharing

## Slide 13: 架構圖

## Slide 14: 當週進度
問題記錄
  未設計等待獲勝方發球狀態。
  當開關提早按下，則LED會停下，若再按下發球方按鈕，則LED會繼續移動。
  Score 腳位數太多，因此先拔掉輸出。
影片展示
  https://drive.google.com/file/d/1nIX1dnGeOrozzZbEsGorforhYJLXbA8w/view?usp=sharing

## Slide 15: 參考資料
ANAN030/Vivado_Basic: Vivado 和 Xilinx SDK 基本操作 (github.com)

## Slide 16: 2022/04/08 ~ 2022/04/15

## Slide 17: 2022/03/11 ~ 2022/03/18

## Slide 18: 2022/03/03 ~ 2022/03/11