## Slide 1: 表面異物檢測實現於SoC
負 責 人：葉易德
目前成員：廖彥翔、江承修、莫楠薇
報告日期：2022/05/27
開始日期：2022/05/06
結束日期：-

## Slide 2: TO DO LIST
2022/05/13 ~ 2022/06/10
  專案架構修改
  專案實驗流程
  實驗說明
  最後成果
  CCL目前還有BUG
2022/05/06 ~ 2022/05/13
  LinearRegression初步規劃
2022/05/06 ~ 2022/05/06
  討論專案架構、需求、、分工
2022/05/19 ~ 2022/05/26
  AXI_BRAM、VGA Display

## Slide 3: 情境說明
近年來台灣太陽能系統建置量以倍數成長，許多地方開始大面積的鋪設太陽能板產生綠電，這同時也代表太陽能板的維修養護需求增加，但如此大面積的人力搜查表面壞損或存在異常的太陽能板實在不符合經濟效益，因此我們提出透過影像檢測表面異物的方式，減少人力一一排查太陽能板的時間與金錢花費，並將此功能實現於SoC上，縮小體積的同時增加運算效能。

## Slide 4: 專案需求
功能需求:
我們希望可以透過系統抓取裂痕、坑洞、凹凸，透過邊緣檢測的方式得知影像中較強的邊緣，
並由軟體端告訴硬體端要篩選的強度參數，利用CCL將圖片中相互連結的部分各自做上不同標記，
再用Linear Regression把物體框出，最後將結果用VGA顯示。
環境需求:
FPGA: Zynq-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484
環境: Vivado 2018.3 SDK
介面需求:
顯示器規格: 800X600
傳輸規格: VGA

## Slide 5: 專案架構 - BreakDown
表面異物檢測實現於SoC
異物檢測
邊緣檢測
軟硬體溝通介面
Linear Regression
AXI bus
CCL
二值化
AXI Slave
VGA Display
VGA
Adder Tree
Sobel
AXI GPIO
AXI WaterShed

## Slide 6: 專案架構 - 架構圖
AXI INTERCONNECT
ROM
image.coe
Address
controller
AXI Lite (0x43C00000)
Connected Component Labeling
Linear
Regression
VGA
Display
設定中斷編號及IP起始位置
讀取中斷異常(Button)
執行中斷服務程式ISR
判斷上數或下數 (Switch)
PS (Programmable Systems)
PL (Programmable Logic)
傳送water數值到IP
close
ThrdHlod
Size : 200x200
Sobel
thrd = 80
WateShed
IP
Water_thrd
hs, vs
hs, vs
hs, vs
hs, vs
hs, vs
m, b
Button
(1bits)
Switch
(1bits)
AXI (0x41210000)
AXI (0x41200000)
interrupt

## Slide 7: Linear Regression

## Slide 8: 專案架構 – 分工條列表
表面異物檢測實現於SoC
異物檢測
葉易德
軟硬體溝通介面
Linear Regression
江承修
廖彥翔
VGA Display
莫南薇
廖彥翔
葉易德

## Slide 9: 本週進度
異物檢測 及 軟硬體溝通介面
Threshold
Sobel注水
形態學Close
CCL
中斷
測試方法:
1. 利用固定門檻值(Threshold)先過濾圖像
2. 調整階層數，對圖像進行注水
3. 注水後對圖像Close
4. CCL選取最大Contour
5. 利用按鍵及指撥開關控制水位值

## Slide 10: 專案架構 – 流程圖(前)
AXI
ROM
image.coe
AXI
DUAL
RAM
Sobel
Threshold
AXI Lite
Connected Component Labeling
Linear
Regression
VGA
Display
1. 讀取IMAGE.COE資料到DDR
2. 再從DDR寫到FPGA運算
3. 並等待運算結果資料
4. 並把資料存下，並與軟體版比較數據
PS (Programmable Systems)
PL (Programmable Logic)
Interrupt_up
Interrupt_down
中斷服務程式，Threshold門檻++或--
發現這樣做會需要太大量BRAM使用，
因此不採用將影像寫到PS DDR

## Slide 11: 專案架構 – 流程圖(改)
AXI INTERCONNECT
ROM
image.coe
Address
controller
AXI Lite (0x43C00000)
Connected Component Labeling
Linear
Regression
VGA
Display
設定中斷編號及IP起始位置
讀取中斷異常(Button)
執行中斷服務程式ISR
判斷上數或下數 (Switch)
PS (Programmable Systems)
PL (Programmable Logic)
傳送water數值到IP
close
ThrdHlod
Size : 200x200
Sobel
thrd = 80
WateShed
IP
Water_thrd
hs, vs
hs, vs
hs, vs
hs, vs
hs, vs
m, b
Button
(1bits)
Switch
(1bits)
AXI (0x41210000)
AXI (0x41200000)
interrupt
未完成
未完成

## Slide 12: 專案架構 – 中斷流程
設定中斷編號及IP起始位置
讀取中斷異常(Button)
中斷配置
執行中斷服務程式ISR
設定key_value為1
配置GIC(pending、mask、Interrupt Register)
將中斷控制器與IRQ編號連接
設定中斷優先權及觸發條件
開啟AXI_GPIO按鍵使能中斷
查詢中斷向量表 (vector)
判斷key_value是否為1
系統初始化
核心設定
判斷上數或下數 (Switch)
water計數
利用AXI傳送water數值到IP
No
Yes

## Slide 13: 實驗流程 – 環境說明
顯示器
VGA控制器
測試GPIO
測試環境
重置開關
上下數開關
中斷開關
中斷LED顯示
水位值顯示

## Slide 14: 實驗 – 測試圖片
破洞1
破洞2
破洞3

## Slide 15: 實驗 – 破洞1測試 (水位一)
圖一
圖二
圖三
圖四
圖五
圖一 : 水位值共8階等級，此範例為一階注水。
圖二 : 測試圖，並找到異物或破碎。
圖三 : 去除雜點，並找到破洞。
圖四 : 邊緣檢測，使用多重注水當作門檻值。
圖五 : 型態學Close，去除不必要雜點。

## Slide 16: 實驗 –破洞1測試 (水位二)
圖一
圖二
圖三
圖四
圖一 : 按下中斷按鍵，並且可以看到LED7同時為亮，代表有執行到ISR。
圖二 : 水位值顯示，從一階注水變成二階注水。
圖三 : 邊緣檢測，使用多重注水當作門檻值。
圖四 : 型態學Close，去除不必要雜點。

## Slide 17: 實驗 –破洞2測試(水位一)
圖一
圖三
圖二
圖四
圖一 : 水位值共8階等級，此範例為二階注水。
圖二 : 測試圖，並找到異物或破碎。
圖三 : 去除雜點，並找到破洞。
圖四 : 邊緣檢測，使用多重注水當作門檻值。
圖五 : 型態學Close，去除不必要雜點。

## Slide 18: 實驗 –破洞3測試(水位一)
圖一
圖二
圖三
圖四
圖一 : 水位值共8階等級，此範例為一階注水。
圖二 : 測試圖，並找到異物或破碎。
圖三 : 去除雜點，並找到破洞。
圖四 : 邊緣檢測，使用多重注水當作門檻值。
圖五 : 型態學Close，去除不必要雜點。

## Slide 19: 實驗 – 成果影片

## Slide 20: 實驗 – 問題紀錄
圖一
圖二
圖一 : 形態學後的圖像，並帶入到CCL找到最大面積區域。
圖二 : CCL目前尚未修正好，未能找到最大面積區域。

## Slide 21: 本週進度
Unit Test :
VGA顯示圖形
AXI Bram 寫入讀取

## Slide 22: 本週進度
VGA顯示圖形
利用 VGA 顯示方形 (完成)
利用 VGA 顯示圓形 (待解決)
實驗結果:
右圖(1)、圖(2)
c(h,k)
p(x,y)
圖(1) 圓形無信號輸入
圖(2) 方形VGA顯示
圖(3) 輸出圓形
測試方法:
在程式設定的條件範圍內，輸出顏色在螢幕上
問題紀錄:
方形圖案可以正常顯示，但圓形無法正常輸出到螢幕上顯示

## Slide 23: 本週進度
測試方法:
PS端透過AXI寫入及讀取PL端Bram的資料，並列印出讀取到的資料
AXI Bram寫入讀取
系統設計 (Diagram) :

## Slide 24: 本週進度
實驗結果 :
寫入字串: test ps pl bram string
讀取結果: 右圖(3)
圖(3) Bram讀取結果

## Slide 25: 架構圖
Linear
Regression
Least
Squares
n=16
ADDER
TREE
ADDER
TREE
ADDER
TREE
ADDER
TREE
16 word
16 word
16 word
16 word
x
y
X
X

## Slide 26: LinearRegression - Pipeline
Pipeline Stage = 5

## Slide 27: Adder Tree - Pipeline
Pipeline Stage = 4

## Slide 28: LinearRegression – HDL Coder設定(v1)
Quantization
目前設定24

## Slide 29: LinearRegression – HDL Coder設定(v1)
Pipeline設定5
SYSTEM CLK | 150MHz
LUT | 2526
LUT/RAM | 143
FF | 2229
BRAM | 1.5
DSP | 3
Worst Negative Slack (ns) | 0.017
Total On-Chip Power | 1.313
Junction Temperature | 40.1

## Slide 30: LinearRegression – HDL Coder設定(v1)
MATLAB 與 HDL Coder 誤差
隨機產生3000筆測試，並且定義Quantization

## Slide 31: 問題紀錄
Q : Quantization，輸入會隨著不同影像的Width Height Size，而影響到累加的結果，導致Quantization不知道要怎麼定義。
A : 需要根據需求來定義，那以後可以使用Generic方式進行參數設定，並快速達到我們要的效果，目前是定在400*400大小內，所定義出的Quantization。

## Slide 32: 2022_05_06 控管紀錄

## Slide 33: 2022/05/06 ~ 2022/05/13 控管紀錄

## Slide 34: 參考來源
打包成AXI IP:
  https://blog.csdn.net/qq_42025108/article/details/113134186
AXI GPIO中斷:
  https://xiong535.blog.csdn.net/article/details/115023478
AXI GPIO共享外設中斷:
  https://blog.csdn.net/MaoChuangAn/article/details/90488018
AXI GPIO中斷2:
  https://blog.csdn.net/xiong_xin/article/details/115055126
PL按鍵中斷:
  https://blog.csdn.net/u014485485/article/details/79059095?utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2~default~baidujs_title~default-4-79059095-blog-111888757.pc_relevant_paycolumn_v3&spm=1001.2101.3001.4242.3&utm_relevant_index=6
PL按鍵中斷2:
  https://blog.csdn.net/sometimeshappen/article/details/119464314?spm=1001.2101.3001.6650.8&utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7ERate-8-119464314-blog-115055126.pc_relevant_paycolumn_v3&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7ERate-8-119464314-blog-115055126.pc_relevant_paycolumn_v3&utm_relevant_index=14