## Slide 1: 表面異物檢測實現於SoC
負 責 人：葉易德
目前成員：廖彥翔、江承修、莫楠薇
報告日期：2022/05/06
開始日期：2022/05/06
結束日期：-

## Slide 2: TO DO LIST
2022/05/06 ~ 2022/05/13
  LinearRegression初步規劃
2022/05/06 ~ 2022/05/06
  討論專案架構、需求、、分工

## Slide 3: 情境說明
近年來台灣太陽能系統建置量以倍數成長，許多地方開始大面積的鋪設太陽能板產生綠電，這同時也代表太陽能板的維修養護需求增加，但如此大面積的人力搜查表面壞損或存在異常的太陽能板實在不符合經濟效益，因此我們提出透過影像檢測表面異物的方式，減少人力一一排查太陽能板的時間與金錢花費，並將此功能實現於SoC上，縮小體積的同時增加運算效能。

## Slide 4: 專案需求
功能需求:
我們希望可以透過系統抓取裂痕、坑洞、凹凸，透過邊緣檢測的方式得知影像中較強的邊緣，
並由軟體端告訴硬體端要篩選的強度參數，利用CCL將圖片中相互連結的部分各自做上不同標記，
再用Linear Regression把物體框出，最後將結果用VGA顯示。
環境需求:
FPGA: Zynq-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484
環境: Vivado 2018.3 SDK
介面需求:
顯示器規格: 800X600

## Slide 5: 架構圖
Linear
Regression
Least
Squares
n=16
ADDER
TREE
ADDER
TREE
ADDER
TREE
ADDER
TREE
16 word
16 word
16 word
16 word
x
y
X
X

## Slide 6: LinearRegression - Pipeline
Pipeline Stage = 5

## Slide 7: Adder Tree - Pipeline
Pipeline Stage = 4

## Slide 8: LinearRegression – HDL Coder設定(v1)
Quantization
目前設定24

## Slide 9: LinearRegression – HDL Coder設定(v1)
Pipeline設定5
SYSTEM CLK | 150MHz
LUT | 2526
LUT/RAM | 143
FF | 2229
BRAM | 1.5
DSP | 3
Worst Negative Slack (ns) | 0.017
Total On-Chip Power | 1.313
Junction Temperature | 40.1

## Slide 10: LinearRegression – HDL Coder設定(v1)
MATLAB 與 HDL Coder 誤差
隨機產生3000筆測試，並且定義Quantization

## Slide 11: 問題紀錄
Q : Quantization，輸入會隨著不同影像的Width Height Size，而影響到累加的結果，導致Quantization不知道要怎麼定義。
A : 需要根據需求來定義，那以後可以使用Generic方式進行參數設定，並快速達到我們要的效果，目前是定在400*400大小內，所定義出的Quantization。

## Slide 12: 專案架構 - BreakDown
表面異物檢測實現於SoC
異物檢測
邊緣檢測
軟硬體溝通介面
Linear Regression
AXI bus
CCL
二值化
AXI BRAM
VGA Display
VGA
Adder Tree
Sobel

## Slide 13: 專案架構 – 流程圖
AXI
ROM
image.coe
AXI
DUAL
RAM
Sobel
Threshold
AXI Lite
Connected Component Labeling
Linear
Regression
VGA
Display
1. 讀取IMAGE.COE資料到DDR
2. 再從DDR寫到FPGA運算
3. 並等待運算結果資料
4. 並把資料存下，比與軟體版比較數據
PS (Programmable Systems)
PL (Programmable Logic)

## Slide 14: Linear Regression

## Slide 15: 專案架構 – 分工條列表
表面異物檢測實現於SoC
異物檢測
業易德
軟硬體溝通介面
Linear Regression
江承修
廖彥翔
VGA Display
莫南薇
廖彥翔
葉易德

## Slide 16: 2022_05_06 控管紀錄

## Slide 17: 參考來源
太陽能板異物
https://www.finmart.com.tw/wiki/ALL/solar07